Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 19.08.19 №5692/2019 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 52 Тел./факс: 8 (49237) 2-58-92 моб.тел.: 8-920-917-25-09 е-mail: k-geology@mail.ru www.k-geology.ru Договор № 2057-ИГИ Частный дом по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Тельвяково, ул. Озерная, д.31 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации г. Киржач 2021 г.

# Содержание

### Пояснительная записка

стр.

|  | Введение ……………………………………………………………………………... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Физико-географическая характеристика участка работ ……………..…………… | 5 |
| 2. | Геологическое строение…………………………………...………………………… | 6 |
| 3. | Гидрогеологические условия……………………………………………………….. | 6 |
| 4. | Геологические и инженерно-геологические процессы……………………….…… | 7 |
| 5. | Специфические грунты……………………………………………………………… | 8 |
| 6. | Физико-механические свойства грунтов …………………………………………... | 8 |
| 7. | Коррозионная агрессивность грунтов …………………………………………….. | 11 |
| 8. | Заключение..…………………………………………………………………….……. | 12 |
| 9. | Список использованных материалов………………………………………….……. | 13 |

| Текстовые приложения стр. |
| --- |
| А. | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации……………………. | 15 |
| Б. | Каталог координат и высот инженерно-геологических скважин………………… | 18 |
| В. | Описание инженерно-геологических скважин…...………………………………... | 19 |
| Г. | Результаты определения физических свойств несвязных грунтов ....…………… | 21 |
| Д. | Результаты определения физических свойств связных грунтов ....…………… | 22 |
| Е. | Результаты определения коррозионной агрессивности грунтов к стали по удельному электрическому сопротивлению …………………………...………….. | 23 |
| Ж. | Сведения о методах и средствах измерений метрологических параметрах измерений………………………………………………………………………………….. | 24 |
| З. | Заключение о состоянии измерений в лаборатории………………………………. | 25 |

Графические приложения

Кол-во

листов

| 1. | План размещения скважин. Масштаб 1:500.…..…..…………..…....….……….…. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Инженерно-геологический разрез по линии I-I'……..……….….................……... | 1 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Введение

Инженерно-геологические изыскания на объекте «Жилой дом по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Тельвяково, ул. Озерная, д.31» для подготовки проектной документации проведены ООО «Киржач-Геология» в январе 2021 г. по договору №2057 от 22 января 2021 г. с Паньковым Вячеславом Юрьевичем.

Полевые работы выполнены бригадой в составе геолога В.П. Попова и машиниста буровой установки В.А. Конина.

Разбивка и привязка скважин осуществлялась геодезистом Р.В. Жучкиным (граф. приложение 1, текст. приложение Б).

Пройдено 2 скважины колонковым способом глубиной 9,0 м, отобрано 7 проб грунта нарушенной структуры и 7 проба грунта ненарушенной структуры..

Определение физических свойств и коррозионной агрессивности грунтов к стали выполнено в лаборатории ООО «Киржач-Геология».

Объемы выполненных работ приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Вид работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Механическое колонковое бурение скважин глубиной до 15,0 м буровой установкой УРБ-2А2 с отбором керна и документацией в грунтах: |  |  |
| I категории | пог. м | 8,3 |
| II категории |  | 7,9 |
| III категории |  | 7,1 |
| Отбор образцов грунта из скважин: |  |  |
| нарушенного сложения | обр. | 7 |
| ненарушенного сложения | — « — | 7 |

| Вид работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Лабораторные определения свойств грунтов: |  |  |
| нарушенного сложения: |  |  |
| гранулометрический состав | проба | 7 |
| коэффициент фильтрации | — « — | 2 |
| природная влажность | — « — | 2 |
| удельное электрическое сопротивление | — « — | 2 |
| ненарушенного сложения: |  |  |
| природная влажность | проба | 7 |
| плотность влажного грунта | — « — | 7 |
| пределы пластичности | — « — | 7 |
| Планово-высотная привязка инженерно-геологических скважин | скв. | 2 |

Полевые, лабораторные и камеральные работы выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми к выполнению инженерно-геологических изысканий: СП 47.13330.2016, СП 11-105-97 Часть 1,  ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 21.302-2013, СП 131.13330.2012, СП 131.13330.2018.

1. Физико-географические условия участка работ

Площадка проектируемого жилого дома в д. Тельвяково расположена в 7 км на юго-восток от г.Киржач Владимирской области на автодороге, соединяющей г. Киржач с г. Покров.

Рельеф

В геоморфологическом отношении площадка расположена на полого-волнистой аллювиальной поверхности. Абсолютные отметки земной поверхности площадки изменяются от 154,2 м до 156,0 м.

Климат

Климат района умеренно континентальный и характеризуется теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными периодами. Климат района следует рассматривать как переходный от морского климата Западной Европы к резко континентальному климату Азии. Согласно схематической карте климатического районирования территория Владимирской области находится в пределах климатической зоны II В (по СП 131.13330.2018 Строительная климатология).

Среднегодовая температура воздуха  +4,0 °С. Средняя температура воздуха наиболее теплого месяца июля составляет 18,7 °С. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца января составляет минус 11,5 °С. Годовая амплитуда средних месячных температур воздуха составляет 30,2 °С.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха менее 10 °С составляет 230 суток. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха менее 0 °С составляет 150 суток. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 33 °С.

Осадки на территории области по временам года и по месяцам распределены неравномерно. Сумма осадков за год составляет 549 мм. Количество осадков за зимний период (ноябрь-март) составляет 166 мм, за летний период (апрель-октябрь) составляет 383 мм.

Продолжительность залегания снежного покрова составляет 144 дней. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 30 ноября, дата разрушения – 25 апреля. Максимальная среднедекадная высота снежного покрова достигает в начале марта 42 см.

Ветровой режим характеризуется преобладанием южных ветров в холодный период (декабрь-февраль), северным и западным направлениями в теплый период (июнь-август).

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,8 м/с. Максимальная скорость ветра может достигать 30 м/с.

Средняя дата последнего заморозка на поверхности почвы весной приходится на 18 мая, первого заморозка осенью приходится на 23 сентября. Продолжительность безморозного периода на поверхности почвы составляет 127 суток.

Климатические сведения приведены по метеостанции Муром (СП 131.13330.2018) и Научно-прикладному справочнику по климату СССС вып.29.

2. Геологическое строение

Геологическое строение площадки жилого дома в д. Тельвяково исследовано на глубину бурения скважин (до 9,0 м). В геологическом строении площадки жилого дома принимают участие среднечетвертичные водно-ледниковые отложения и нижнемеловые отложения.

Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения (f, lgs II ms) залегают под почвенно-растительным слоем на глубине 0,2 м и представлены песками средней крупности, пылеватыми песками и суглинками мягкопластичной консистенции. Мощность среднечетвертичных водно-ледниковых отложений составляет 7,6-8,3 м.

Нижнемеловые отложения (K1a) залегают под среднечетвертичными водно-ледниковыми отложениями на глубине 7,8-8,5 м и представлены глинами тугопластичной консистенции. Вскрытая мощность нижнемеловых отложений составляет 0,5-1,2 м.

Размещение инженерно-геологических скважин на площадке показано на плане масштаба 1:500 (графическое приложение 1). Геологическое строение и условия залегания инженерно-геологических элементов представлено на инженерно-геологических разрезах (графическое приложение 2). Геологическое описание грунтов по горным выработкам приведено в текстовом приложении В.

3. Гидрогеологические условия

Грунтовые воды на площадке жилого дома в д. Тельвяково вскрываются во всех скважинах. Глубина залегания грунтовых вод составляет 1,5 м (абс. отм. 148,24-158,25 м). Грунтовые воды безнапорные. Водовмещающими отложениями являются водно-ледниковые пески средней крупности. Водоупорными породами являются водно-ледниковые суглинки, которые залегают на глубине 2,5-2,6 м.

Питание водоносного горизонта происходит преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых снеговых вод. В период весеннего снеготаяния, уровень грунтовых вод может повышаться на 0,5-1,0 м.  Разгрузка грунтовых вод осуществляется в южном направлении в долину ручья левого притока р. Молодынь.

Согласно фондовым материалам изысканий площадок Киржачского района, по химическому составу грунтовая вода гидрокарбонатная, кальциевая. Величина водородного показателя pH воды – 6,8. Общая жесткость воды – 1,3 мг-экв, карбонатная жесткость – 0,9 мг-экв. По отношению к бетону нормальной проницаемости (W4) грунтовая вода слабоагрессивная по содержанию бикарбонатной щёлочности. Коррозионная активность грунтовых вод по величине pH неагрессивная, по содержанию магнезиальных солей и сульфатов вода неагрессивная.

4. Геологические и инженерно-геологические процессы

На площадке проектируемого жилого дома в д. Тельвяково возможно проявление следующих инженерно-геологических процессов:

- сезонное промерзание грунтов;

- морозное пучение грунтов слоя сезонного промерзания.

Сезонное промерзание охватывает верхнюю толщу грунтов. Определение нормативной глубины слоя сезонного промерзания произведено по СП 22.13330.2016 (п.5.5.3). Слой нормативного сезонного промерзания сложен песками средней крупности. В песках средней крупности нормативная глубина сезонного промерзания составляет 1,84 м.

Определение пучинистых свойств слоя сезонного промерзания произведено согласно СП 22.13330.2016. Слоя сезонного промерзания сложен песком средней крупности (ИГЭ-1). Степень морозной пучинистости ИГЭ-1 оценивалась с помощью показателя дисперсности D (по формуле 6.36 (п. 6.8.9 СП 22.13330.2016). Характеристика пучинистых свойств грунта нормативного слоя сезонного промерзания представлена в таблице 2.

Таблица 2

Пучинистость грунтов нормативного слоя сезонного промерзания

(СП 22.13330.2016, ГОСТ 25100-2011)

| № ИГЭ | Наименование грунта | Показатель дисперсности, D | Степень морозной пучинистости грунта | Относительная деформация пучения, fn, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | песок средней крупности | 0,50 | непучинистый | fn  1,0 |

Сейсмичность района изысканий в баллах шкалы MSK-64 определялась в соответствии с СП 14.13330.2014. Согласно картам сейсмического районирования России ОСР-2015 сейсмичность района изысканий составляет менее 5 баллов.

5. Специфические грунты

На площадке проектируемого жилого дома в д.Тельвяково специфические грунты не вскрываются.

6. Физико-механические свойства грунтов

В геологическом разрезе площадки проектируемого жилого дома в д. Тельвяково, в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012, выделяется 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). Для определения прочностных и деформационных свойств инженерно-геологических элементов использовались таблицы СП 22.13330.2016.

Результаты определения нормативных и рекомендуемых к использованию расчетных значений физических и физико-механических свойств инженерно-геологических элементов представлены в таблице 4. Распространение инженерно-геологических элементов по глубине и простиранию показано на инженерно-геологических разрезах (графическое приложение 2).

Инженерно-геологический элемент №1

Песок средней крупности, средней плотности, влажный (f, lgs II ms). Вскрывается во всех скважинах. Залегает под почвенно-растительным слоем на глубине 0,2 м. Подошва слоя залегает на глубине 2,5-2,6 м. Мощность ИГЭ-1 составляет 2,3-2,4 м.

Средний гранулометрический состав грунта ИГЭ-1 представлен в таблице 3.

Таблица 3

Гранулометрический состав грунта ИГЭ-1

| Размер фракции, мм | 20-10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | Менее 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее содержание, % |  |  | 0,2 | 1,3 | 6,6 | 67,4 | 19,8 | 4,7 |

Рекомендуемые значения физико-механических свойств грунта ИГЭ-1 имеют следующие значения:

- плотность влажного грунта: p - 1,88/1,98 г/см3;

- модуль деформации: E – 30 МПа;

- угол внутреннего трения: (I – 32 град, (II – 36 град;

- удельное сцепление: СI – 1 кПа, СII – 1,5 кПа.

Таблица 4

НОРМАТИВНЫЕ  И  РАСЧЕТНЫЕ  ЗНАЧЕНИЯ  ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ГРУНТОВ

| Номер ИГЭ | Классификация грунтов по ГОСТ 25100-2011 | Нормативные значения | Расчетные значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Влажность | Число пластичности, 1р, д.е. | Показатель текучести, IL, д.е. | Плотность грунта, р, г/см3 | Плотность частиц грунта, рs, г/см3 | Коэффициент пористости, е | Коэффициент водонасыщения, Sr, д.е. | Сопротивление срезу | Модуль деформации, Е, МПа | Плотность грунта, ρ, г/см3 | Сопротивление срезу |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угол внутреннего трения, φ, град. | Удельное сцепление, С, кПа |
|  |  | природная, W, д.е. | на границе текучести, WL, д.е. | на границе раскатывания, Wр, д.е. |  |  |  |  |  |  | Угол внутреннего трения, φ, град. | Удельное сцепление, С, кПа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ II | ρ I | φ II | φ I | с II | с I |
| 1 | Песок средней крупности, средней плотности, влажный и водонасыщенный | 0,153 0,228 |  |  |  |  | 1,88 1,98 | 2,66 | 0,63 0,65 | 0,65 0,93 | 36 | 1 | 30 | 1,88 1,98 | 1,88 1,98 | 36 | 32 | 1,5 | 1 |
| 2 | Суглинок мягкопластичный | 0,241 | 0,172 | 0,268 | 0,096 | 0,72 | 1,90 | 2,71 | 0,77 | 0,85 | 18 | 19 | 20 | 1,89 | 1,87 | 18 | 15 | 19 | 13 |
| 3 | Песок пылеватый, средней плотности, водонасыщенный | 0,244 |  |  |  |  | 1,97 | 2,66 | 0,68 | 0,95 | 29 | 3 | 16 | 1,97 |  | 29 | 26 | 3 | 2 |
| 4 | Глина тугопластичная | 0,294 | 0,224 | 0,432 | 0,208 | 0,34 | 1,93 | 2,74 | 0,84 | 0,96 | 16 | 44 | 15 | 1,92 | 1,92 | 16 | 14 | 44 | 29 |

ПРИМЕЧАНИЯ:  1. В числителе - значения для влажных грунтов, в знаменателе – для водонасыщенных грунтов.

2. Определение нормативных и расчетных значений прочностных и деформационных характеристик выполнено по табл. А.1, А.2, А.3 приложения А, СП 22.13330.2016 и п.5.3.20 СП 22.13330.2016..

Инженерно-геологический элемент №2

Суглинок серый, мягкопластичный  (f, lgs II ms). Вскрывается во всех скважинах. Кровля слоя залегает на глубине 2,5-2,6 м. Подошва слоя залегает на глубине 5,5-5,8 м. Мощность ИГЭ-2 составляет 2,9-3,3 м.

Физические свойства грунта ИГЭ-2 определялись по 4 образцам ненарушенной структуры. Рекомендуемые значения физико-механических свойств грунта ИГЭ-2 имеют следующие значения:

- плотность влажного грунта: PI – 1.87 г/см3, PII –1,89 г/см3;

- модуль деформации E – 17 МПа;

- угол внутреннего трения: (I – 15 град, (II – 18 град;

- удельное сцепление: СI – 13 кПа, СII – 19 кПа;

Инженерно-геологический элемент №3

Песок пылеватый, водонасыщенный, средней плотности (f, lgs II ms). Вскрывается во всех скважинах. Залегает под ИГЭ-2 на глубине 5,5-5,8 м. Подошва слоя залегает на глубине от 7,8 м до 8,5 м. Мощность ИГЭ-3 составляет 2,3-2,7 м.

Средний гранулометрический состав грунта ИГЭ-3 представлен в таблице 5.

Таблица 5

Гранулометрический состав грунта ИГЭ-3

| Размер фракции, мм | 20-10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | Менее 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее содержание, % | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,1 | 20,1 | 26,2 | 49,9 |

Рекомендуемые значения физико-механических свойств грунта ИГЭ-3 имеют следующие значения:

- плотность влажного грунта: p - 1,97 г/см3;

- модуль деформации: E – 16 МПа;

- угол внутреннего трения: (I – 26 град, (II – 29 град;

- удельное сцепление: СI – 2 кПа, СII – 3 кПа.

Инженерно-геологический элемент №4

Глина черная, тугопластичная (K1a). Вскрывается во всех скважинах. Кровля слоя залегает на глубине 7,8-8,5 м. Подошва слоя залегает на глубине, превышающей глубину бурения скважины (9,0 м). Вскрытая мощность ИГЭ-4 составляет 0,5-1,2 м.

Физические свойства грунта ИГЭ-4 определялись по 3 образцам ненарушенной структуры. Рекомендуемые значения физико-механических свойств грунта ИГЭ-4 имеют следующие значения:

- плотность влажного грунта: PI –1,92 г/см3, PII –1,92 г/см3;

- модуль деформации E – 15 МПа;

- угол внутреннего трения: (I – 14 град, (II – 16 град;

- удельное сцепление: СI – 29 кПа, СII – 44 кПа;

7. Коррозионная агрессивность грунтов

Грунты слоя сезонного промерзания площадки проектируемого жилого дома в д. Тельвяково исследовались на коррозионную агрессивность к стали. Удельное электрическое сопротивление грунтов ИГЭ-1, по данным лабораторных определений, составляет 79,2-83,6 Ом*м, что свидетельствует о низкой степени коррозионной агрессивности (текстовое прил. Е).

8. Заключение

1. В геологическом строении площадки проектируемого жилого дома в д. Тельвяково до глубины инженерных изысканий (9,0 м) принимают участие среднечетвертичные водно-ледниковые (f, lgs II ms) и нижнемеловые (K1a) отложения.

2. Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения (f, lgs II ms) представлены песками средней крупности, пылеватыми песками и суглинками мягкопластичной консистенции. Мощность среднечетвертичных водно-ледниковых отложений составляет 7,6-8,3 м.

Нижнемеловые отложения (K1a) залегают под среднечетвертичными водно-ледниковыми отложениями на глубине 7,8-8,5, представлены глинами тугопластичной консистенции. Вскрытая мощность нижнемеловых отложений составляет 0,5-1,2 м.

4. В геологическом разрезе площадки проектируемого жилого дома в д. Тельвяково, в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012, выделяется 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). Нормативные и рекомендуемые расчетные значения физических и физико-механических свойств грунтов приведены в табл.4.

5. Нормативная глубина сезонного промерзания составляет в песках средней крупности 1,84 м. По степени морозной пучинистости пески средней крупности относятся к непучинистым (fn < 1,0 %).

6. Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-1 к стали – низкая.

7. Грунтовые воды на площадке жилого дома в д. Тельвяково вскрываются во всех скважинах. Глубина залегания грунтовых вод составляет 1,5 м (абс. отм. 148,24-158,25 м). Грунтовые воды безнапорные. По отношению к бетону нормальной проницаемости (W4) грунтовая вода слабоагрессивная.

8. Инженерно-геологические условия площадки, согласно приложения Г СП 47.13330.2016, относятся к простым (I категории сложности).

9. Список использованных материалов

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» Часть I.

- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». СНиП II-7-81*».

- ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям». М. Стандартинформ. 2015 г.

- ГОСТ 21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям». М. Стандартинформ. 2014 г.

- ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация», М. Стандартинформ. 2012 г.

- ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов», М. Стандартинформ. 2015 г.

- ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения». М. Стандартинформ. 2018 г.

- ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик» М. Стандартинформ. 2016 г.

- ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микро агрегатного состава», М. Стандартинформ. 2015 г..

- ГОСТ 25584-2016 «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации». М. Стандартинформ. 2015 г.

- ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы  статистической обработки результатов испытаний», М. Стандартинформ. 2013 г.

- ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии». Минстрой России, ГУП ЦПП, М. 2016.

- Геологическая карта четвертичных отложений Владимирской области масштаба 1:500000, 1998 г.

Текстовые  приложения

Приложение А

Приложение Б

Каталог координат и высот инженерно-геологических скважин

Система координат  - МСК-33

Система высот - Балтийская

| № скважины, точки | Х | Y | Абсолютная отметка, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 187380,60 | 135382,40 | 149,74 |
| 2 | 187376,81 | 135391,62 | 149,75 |

Составил  геодезист                                     Р.В. Жучкин

Приложение В

Описание инженерно-геологических скважин

ООО "Киржач-Геология"

СКВАЖИНА  №1

Начато:      23.01.2021 г.

Окончено:  23.01.2021 г.

Абсолютная отметка 149,74 м

Местоположение: Жилой дом по адресу: Владимирская область, Киржачский район,

д. Тельвяково, ул. Озерная, д.31

| Геол. индекс | Глуб. подош-вы слоя, м | Мощ-ность слоя, м | Абс. отметка подош-вы слоя, м | Литологическое описание пород и гидрогеологическая характеристика | Уровень грунтовой воды | Отбор образцов грунта, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появив-шийся, м | устано-вив-шийся, м | наруш. слож. | ненаруш. слож. |
| pd IV | 0,2 | 0,2 | 149,54 | Почвенно-растительный слой с корнями растений |  |  |  |  |
| f, lgs II ms | 2,5 | 2,3 | 147,24 | Песок желтый, средней крупности, средней плотности, влажный, с глубины 1,5 м водонасыщенный | 1,5 | 1,5 | 1,0 2,0 |  |
|  | 5,8 | 3,3 | 143,94 | Суглинок серый, мягкопластичный, с пятнами ожелезнения |  |  |  | 3,2 5,0 |
|  | 8,5 | 2,7 | 141,24 | Песок желтовато-серый, пылеватый, средней плотности, водонасыщенный |  |  | 6,5 8,0 |  |
| K1a | 9,0 | 0,5 | 140,74 | Глина черная, тугопластичная |  |  |  | 8,7 |

ООО "Киржач-Геология"

СКВАЖИНА  №2

Начато:      23.01.2021 г.

Окончено:  23.01.2021 г.

Абсолютная отметка 149,75 м

Местоположение: Жилой дом по адресу: Владимирская область, Киржачский район,

д. Тельвяково, ул. Озерная, д.31

| Геол. индекс | Глуб. подош-вы слоя, м | Мощ-ность слоя, м | Абс. отметка подош-вы слоя, м | Литологическое описание пород и гидрогеологическая характеристика | Уровень грунтовой воды | Отбор образцов грунта, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появив-шийся, м | устано-вив-шийся, м | наруш. слож. | ненаруш. слож. |
| pd IV | 0,2 | 0,2 | 149,55 | Почвенно-растительный слой с корнями растений |  |  |  |  |
| f, lgs II ms | 2,6 | 2,4 | 147,15 | Песок желтый, средней крупности, средней плотности, влажный, с глубины 1,5 м водонасыщенный | 1,5 | 1,5 | 1,0 2,2 |  |
|  | 5,5 | 2,9 | 144,25 | Суглинок серый, мягкопластичный, с пятнами ожелезнения |  |  |  | 3,0 5,0 |
|  | 7,8 | 2,3 | 141,95 | Песок желтовато-серый, пылеватый, средней плотности, водонасыщенный |  |  | 6,0 |  |
| K1a | 9,0 | 1,5 | 140,75 | Глина черная, тугопластичная |  |  |  | 8,0 8,6 |

Приложение Г

Результаты определения физических свойств несвязных грунтов

Лаборатория ООО "Киржач-Геология"

| № скв. | Глубина отбора пробы, м | Гранулометрический состав, % | Плотность частиц грунта, г/см3 | Природная влаж-ность, д.е | Коэф. фильт-рации, м/сут | Наименование грунтов по ГОСТ 25100-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20-10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | <0,1 |  |  |  |  |
| ИГЭ-1 Песок средней крупности, влажный, водонасыщенный (f,lgs II ms) |
| 1 | 1,0 |  |  |  | 0,1 | 3,0 | 75,1 | 18,6 | 3,2 | 2,66 | 0,149 |  | песок средней крупности |
| 1 | 2,0 |  |  |  | 1,2 | 8,6 | 62,5 | 22,3 | 5,4 | 2,66 |  | 2,07 | песок средней крупности |
| 2 | 1,0 |  |  | 0,8 | 2,1 | 5,7 | 66,7 | 20,6 | 4,1 | 2,66 | 0,156 |  | песок средней крупности |
| 2 | 2,2 |  |  |  | 1,9 | 9,1 | 65,2 | 17,8 | 6,0 | 2,66 |  |  | песок средней крупности |
| Среднее |  |  | 0,2 | 1,3 | 6,6 | 67,4 | 19,8 | 4,7 | 2,66 | 0,153 | 2,07 | песок средней крупности |
| ИГЭ-3 Песок пылеватый, водонасыщенный (f,lgs II ms) |
| 1 | 6,5 |  |  |  | 0,2 | 0,6 | 6,5 | 32,5 | 60,2 | 2,66 |  |  | песок пылеватый |
| 1 | 8,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | 28,7 | 21,4 | 42,2 | 2,66 |  | 0,48 | песок пылеватый |
| 2 | 6,0 |  |  | 0,3 | 0,3 | 2,3 | 25,1 | 24,7 | 47,3 | 2,66 |  |  | песок пылеватый |
| Среднее | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,1 | 20,1 | 26,2 | 49,9 | 2,66 |  | 0,48 | песок пылеватый |

Исполнитель                                            Е.В. Зобова

Приложение Д

Результаты определения физических свойств связных грунтов

Лаборатория ООО "Киржач-Геология"

| № скв | Глубина отбора пробы, м | Природная влажность, д.е. | Влажность на границе текучести, д.е. | Влажность на границе раскаты-вания, д.е. | Число пластич-ности, д.е. | Показатель текучести | Плотность частиц грунта, г/см3 | Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Коэф. пористости, д. е. | Пористость грунта, % | Коэф. водонасы-щения, д. е. | Наименование грунта по ГОСТ 25100-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИГЭ-2 Суглинок мягкопластичный (f,lgs II ms) |
| 1 | 3,2 | 0,248 | 0,285 | 0,180 | 0,105 | 0,65 | 2,71 | 1,87 | 1,50 | 0,81 | 44,8 | 0,83 | сугл. мягкопластичн. |
| 1 | 5,0 | 0,235 | 0,262 | 0,173 | 0,089 | 0,70 | 2,71 | 1,92 | 1,55 | 0,75 | 42,9 | 0,85 | сугл. мягкопластичн. |
| 2 | 3,0 | 0,222 | 0,253 | 0,161 | 0,092 | 0,66 | 2,71 | 1,90 | 1,55 | 0,75 | 42,9 | 0,80 | сугл. мягкопластичн. |
| 2 | 5,0 | 0,241 | 0,273 | 0,174 | 0,099 | 0,68 | 2,71 | 1,91 | 1,54 | 0,76 | 43,2 | 0,86 | сугл. мягкопластичн. |
| Нормативное значение | 0,237 | 0,268 | 0,172 | 0,096 | 0,68 | 2,71 | 1,90 | 1,54 | 0,76 | 43,2 | 0,85 | сугл. мягкопластичн. |
| Коэффициент вариации |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент безопасности по грунту | = |  |  |  |  |  | 1,007 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,014 |  |  |  |  |  |
| Расчетное значение | = |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,87 |  |  |  |  |  |
| ИГЭ-4 Глина тугопластичная (K1a) |
| 1 | 8,7 | 0,294 | 0,442 | 0,223 | 0,219 | 0,32 | 2,74 | 1,92 | 1,48 | 0,85 | 45,9 | 0,95 | глина тугопластичная |
| 2 | 7,8 | 0,304 | 0,431 | 0,232 | 0,199 | 0,36 | 2,74 | 1,94 | 1,49 | 0,84 | 45,7 | 0,99 | глина тугопластичная |
| 2 | 8,6 | 0,283 | 0,424 | 0,217 | 0,207 | 0,32 | 2,74 | 1,93 | 1,50 | 0,83 | 45,4 | 0,93 | глина тугопластичная |
| Нормативное значение | 0,294 | 0,432 | 0,224 | 0,208 | 0,34 | 2,74 | 1,93 | 1,49 | 0,84 | 45,7 | 0,96 | глина тугопластичная |
| Коэффициент вариации |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент безопасности по грунту | = |  |  |  |  |  | 1,004 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,007 |  |  |  |  |  |
| Расчетное значение | = |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |

Исполнитель                                            Е.В. Зобова

# Приложение Е

Лаборатория  ООО «Киржач-Геология»

Результаты определения коррозионной агрессивности

грунтов к стали по удельному электрическому сопротивлению

| № ИГЭ | № скважины | Глубина опробования, м | Удельное электрическое сопротивление, Ом*м | Степень коррозионной агрессивности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1,0 | 79,2 | низкая |
| 1 | 2 | 1,0 | 83,6 | низкая |

Исполнитель                                             Е.В. Зобова

# Приложение Ж

# Сведения о методах и средствах измерений и метрологических параметрах измерений

| № п/п | Объект измерений | Измеряемая величина, параметр | Единица изме-рения | Характеристика использованных методов и средств измерений | Место поверки, дата и номер свидетельства о поверке | Установлен-ная НТД периодичность поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод измерения | Средство измерения, его тип и номер | Диапазон измерений |  |  |
| 1 | Бурение скважин | глубина | м | замер снаряда | буровой метр | 0-20 м |  | до начала работ |
| 2 | Коррозия металлов | уд. электр. сопротивле-ние грунтов | ом*м |  | Ф 4103-М 1 | 0-30 ом.м | ФБУ «ГРЦСМИ во Владимир. обл.» от 24.08.18г. | действ. до 05.02.21 г. |
| 3 | Определение блуждающих токов | разность потенциалов | В |  | Мультиметр цифровой MAS838 | 0 ÷ (200 мВ 0 ÷ (2 В 0 ÷ (20 В 0 ÷ (200 В | ФБУ «ГРЦСМИ во Владимир. обл.» Сертификат калибровки от 24.08.18 г. | действ. до 04.02.2021 г. |
| 4 | Лабораторные исследования грунтов | вес | г |  | Весы электронные лабораторные EK-610i | 0-500 г | ФБУ «ВЦСМ» Сертификат №02-4070 от 17.08.2017 | действ. до 29.12.21 г. |
|  |  | грансостав |  |  | набор сит | 0,1-2мм | ФБУ «ВЦСМ» Сертификат №01-616 от 15.08.2017 | действ. до 29.12.21 г. |
|  |  | уд. электр. сопротивле-ние | г | замер | М2020/20417 |  | ФБУ «ВЦСМ» Сертификат №03-75 от 09.08.2017 | действ. до 29.12.21 г. |
|  |  | коэф. фильтрации |  |  | прибор СОЮЗДОРНИИ ПКФ |  | ФБУ «ВЦСМ» Сертификат №01-615 от 22.08.2018 | действ. до 29.12.2025 г. |

Приложение З

Заключение о состоянии измерений в лаборатории

Графические  приложения

# Text boxes

КИРЖАЧ-ГЕОЛОГИЯ

2

3

4

5

6

8

9

10

11