ТЗ на механизированную полусухую стяжку

# Общие характеристики, расположение, подъезд

Двухэтажный частный дом, Нахабино, 17 км от МКАД

Общая площадь стяжки – 157 кв.м

1 Этаж: 76м2, толщина  9 см

2 Этаж: 70м2, толщина  6 см

3 Чердак (на крыше) 11 м2 - толщина 5см

Помещения отапливаются батареями, есть водопровод в доме

Подъезд – асфальтированные очищаемые дороги, перед крыльцом имеется выровненная площадка размером 20х5 м

# План помещений, предварительная толщина стяжки

## Первый этаж.

Общая площадь укладки стяжки – 76 кв.м, средняя толщина стяжки –9 см. Пустотные плиты, поверх по всей площади уложен ЭППС толщиной 10 см, закреплен грибками. Почти на всей площади (кроме котельной)– теплый водяной пол, укладывается непосредственно на утеплитель без сетки. Диаметр труб – 16мм. В зале – три петли теплого пола их границы отмечены на плане).

Предполагаемой финишное покрытие линолеум в комнатах и коридоре, керамогранит в санузле, котельной и тамбуре

## Второй этаж

Общая площадь укладки 70 кв.м ,основание – пустотные плиты, по ним уложены провода, примазанные раствором к плитам,  все пространство, кроме санузлов и кладовой, укрыто ТЗИ толщиной 15 мм, поверх ТЗИ по краям помещений проложены трубы отопления, в санузлах – канализация и водопровод.

Толщина стяжки – 5 см в комнатах, 7 см в санузлах и кладовой. В санузлах имеются вырезы под душевые трапы, а также подиум для строительного душа

Предполагаемой финишное покрытие  ламинат в комнатах и коридоре, керамогранит в санузлах

## Техпомещение (чердак)

Общая площадь укладки 11 кв.м , основа под стяжку – ЭППС  толщиной 40 мм. Имеется люк размером 0,5*0,9

Толщина стяжки – 5 см

# Фотографии

На фотографиях трубы ТП на первом этаже не уложены. Представлены некоторые фотографии для общей оценки ситуации

Котельная

Душ второго этажа

Ванная второго этажа

Одна из комнат второго этажа

Зал первый этаж (будет уложен теплый пол)

Спальня первый этаж

Санузел первый этаж