з

| Наружные стены | Каркасно-щитовые, каркас выполняется из сухой доски 40х150мм, шаг стоек 580мм,укосины на каждом углу из доски меньшего сечения, сплошной ригель усиления на каждую стену. |
| --- | --- |
| Лаги | Пол: Из доски 40х150мм, с шагом 580мм. Потолок: Из доски 40х150мм, с шагом 500мм. Стропила : Из доски 40х150мм, с шагом 580мм. |
| Пол | Черновой пол: обрезная доска СОРТ А толщиной 20мм. чистовой пол: доска строганная шпунтованная 140х36мм. в кухонной зоне и сан узле - доска строганная шпунтованная 27мм. + ОСБ 12мм. |
| Внутренние перегородки | Каркасно-щитовые, каркас выполняется из сухой доски 40х100мм. |
| Окна | ПВХ двухкамерные стеклопакеты с фурнитурой, отливами. |
| Двери | Входная металлическая (пр-во Россия “ГАРДА”, толщина 60мм, толщина стали снаружи 1.5мм, внутри 1.2мм, внутри панель МДФ 8мм, уплотнитель в два контура, утеплитель пенополистерол, покраска: Медный Антик, замок, глазок, противосъемные штыри ) - 1 шт(можно заменить на свою)., межкомнатные филенчатые. |
| Внутренняя отделка | Потолок – обшивается имитацией бруса хвойных пород древесины 140х18мм. Стены и каркасные перегородки - Обшиваются имитацией бруса хвойных пород древесины 140х18мм. В указанных местах выполняется усиление для быт.техники и мебели. |
| Наружная отделка | Стены: Обшиваются имитацией бруса хвойных пород древесины 140х18мм . Свесы крыши - обшивается вагонкой хвойных пород древесины.. Потолок террасы/балкона - обшивается вагонкой хвойных пород древесины. |
| Утеплитель | Стены: минеральная плита( Rockwool, Izover-на выбор) 150мм. + пароизоляция (мембранная пленка НАНОИЗОЛ снаружи А , внутри Б укладывается с двух сторон, швы проклеиваются специальным скотчем). Пол - минеральная вата ( Rockwool, Isover-на выбор) 150мм. + пароизоляция (мембранная пленка НАНОИЗОЛ снаружи А , внутри Б укладывается с двух сторон, швы проклеиваются специальным скотчем) Потолок - минеральная вата( Rockwool, Isover-на выбор) 150мм. + пароизоляция (мембранная пленка НАНОИЗОЛ снаружи А , внутри Б укладывается с двух сторон, швы проклеиваются специальным скотчем) Перегородки - минеральная плита( Rockwool, Izover-на выбор) 100мм. + пароизоляция (мембранная пленка НАНОИЗОЛ снаружи А , внутри Б укладывается с двух сторон, швы проклеиваются специальным скотчем). |
| Кровля | Металлочерепица (цвет: ). Профиль: Супермонтеррей, толщина стали 0.45мм Под металлочерепицу укладывается противоконденсатная , (супердиффузионная мембрана) пленка. Листы металлочерепицы крепятся кровельными саморезами. Устанавливается водосточная система пластик Docke Устанавливаются снегозадержатели. |
| Высота потолка | 1-й этаж: 2,50 м. |
| Терраса |  |
| Вход в дом | Ступени |
| Фундамент | По согласованию с Вами. |

Лестница              Выполняется   лестница.   Готовый сухой клееный комплект

ДОСТАВКА И СБОРКА