Приложение 2

ОПИСАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАБОТОК

ПАСПОРТ  БУРОВОЙ  СКВАЖИНЫ  № 1

Пройдена:  29.04.16 г.

| ИГЭ | Геологический индекс | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Абс. отметка подошвы слоя, м | Описание грунтов | Глубина отбора образцов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | solQIV | 0,30 | 0,30 | - | Почвенно-растительный слой. |  |
| 1 | fQII | 1,60 | 1,30 | - | Суглинок тугопластичный, светло-коричневый, опесчаненный. | ■ 1,00 |
| 2 | gQII | 3,60 | 2,00 | - | Суглинок мягкопластичный, коричневый и красно-коричневый, опесчаненный. | ■ 3,00 |
| 3 |  | 8,20 | 4,60 | - | Суглинок тугопластичный, красно-коричневый, опесчаненный, с включениями гравия до 10%. | ■ 5,00 ■ 7,00 |
| 4 | fQII | 10,00 | 1,80 | - | Суглинок полутвердый, желто-коричневый, опесчаненный. | ■ 9,00 |

Сведения о воде: УГВ – не вскрыт.

ПАСПОРТ  БУРОВОЙ  СКВАЖИНЫ  № 2

Пройдена:  29.04.16 г.

| ИГЭ | Геологический индекс | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Абс. отметка подошвы слоя, м | Описание грунтов | Глубина отбора образцов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | solQIV | 0,30 | 0,30 | - | Почвенно-растительный слой. |  |
| 1 | fQII | 1,40 | 1,10 | - | Суглинок тугопластичный, светло-коричневый, опесчаненный. |  |
| 2 | gQII | 4,50 | 3,10 | - | Суглинок мягкопластичный, коричневый и красно-коричневый, опесчаненный. | ■ 2,00 ■ 4,00 |
| 3 |  | 8,60 | 4,10 | - | Суглинок тугопластичный, красно-коричневый, опесчаненный, с включениями гравия до 10%. | ■ 6,00 |
| 4 | fQII | 10,00 | 1,40 | - | Суглинок полутвердый, желто-коричневый, опесчаненный. | ■ 9,00 |

Сведения о воде: УГВ – 4,50 м.

ПАСПОРТ  БУРОВОЙ  СКВАЖИНЫ  № 3

Пройдена:  29.04.16 г.

| ИГЭ | Геологический индекс | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Абс. отметка подошвы слоя, м | Описание грунтов | Глубина отбора образцов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | solQIV | 0,30 | 0,30 | - | Почвенно-растительный слой. |  |
| 1 | fQII | 1,50 | 1,20 | - | Суглинок тугопластичный, светло-коричневый, опесчаненный. | ■ 1,00 |
| 2 | gQII | 4,80 | 3,30 | - | Суглинок мягкопластичный, коричневый и красно-коричневый, опесчаненный. | ■ 3,00 |
| 3 |  | 8,00 | 3,20 | - | Суглинок тугопластичный, красно-коричневый, опесчаненный, с включениями гравия до 10%. | ■ 5,00 ■ 7,00 |
| 4 | fQII | 10,00 | 2,00 | - | Суглинок полутвердый, желто-коричневый, опесчаненный. |  |

Сведения о воде: УГВ – 4,10 м.