ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных  работ

по устройству  Административного здания

в районе КПП №2

по адресу: Московская обл. Мытищинский р-он,

с/о Протасовское, южнее д. Пчелка, К/П Аквавилла.

МОСКВА 2019 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 2. Сроки | 3 |
| 3. Назначения и цели | 3 |
| 4. Требования к выполнению работ | 3-4 |
| 5. Функциональные и качественные характеристики объекта производства работ | 4 |
| 6. Порядок контроля приемки работ 7. Перечень документов, оформляемых при приёмке работ 8.Предоставление информации Приложение | 4 4 5 6-7 |

1. Общие сведения

1.1. Область применения

Настоящее техническое задание содержит основные требования к выполнению СМР Административного здания в районе КПП №2.

## 1.2. Наименование и адреса предприятия – Подрядчика

Определяется по результатам выбора Подрядной организации.

## 1.3. Наименование и адрес предприятия – Заказчика

Московская обл. Мытищинский р-он, с/о Протасовский, южнее д. Пчелка., К/П Аквавилла.

## 2. . Сроки выполнения работ

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – согласно разработанного проекта производства работ.

Сроком окончания работ считается дата сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по акту выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 с оформлением необходимой исполнительной документации, в соответствии с действующими нормативными документами на период сдачи работ.

# 3. Назначение и цели

3.1. Назначение

Провести мероприятия СМР административного здания общей площадью 110 м2.

3.2. Цели

Работы производятся с целью:

- Улучшения инфраструктурной составляющей коттеджного поселка;

- Обеспечение сотрудников службы эксплуатации рабочим местом.

# 4. Требования к выполнению работ

4.1. Подрядчик должен соблюдать требования ПУЭ, СНиП и ГОСТ.

4.2. Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием.

4.3.  Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, так и после их завершения.

4.4. 	 При применении огневых работ Подрядчик обеспечивает противопожарные мероприятия, а именно на месте производства работ должен быть организован пожарный пост в комплекте, определенном нормативными актами и документами, перед началом проведения мероприятий Подрядчик оформляет Наряд-допуск на огневые работы.  При применении Подрядчиком работ с электроинструментом следует организовать временной распределительный щит с отключающими устройствами (автоматы, УЗО), с согласованием точки подключения временного РЩ, так же с соблюдением противопожарных и электробезопасных мероприятий.

4.5.	Приобретение материалов для проведения СМР    возлагается на Подрядчика.

4.6. 	Подрядчик должен соответствовать требованиям и нормам при выполнении СМР и иметь соответствующие допуски и разрешения (СРО, Лицензии, Сертификаты)

4.7. 	При выполнении Подрядчиком каких-либо скрытых работ оформляется акт скрытых работ с обязательной комиссионной сдачей объема СМР Заказчику.

4.9. 	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца.

4.10.  СМР выполняет Подрядчик, с использованием собственных штатных единиц техники и сотрудников, имеющих допуск к производству работ, с согласованием с Заказчиком привлечения субподрядных организаций и третьих лиц.

4.11. Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет График производства работ, с четким соблюдением его пунктов в процессе (при возникновении форс-мажорных обстоятельств предупреждать заказчика в двух дневный срок официальным письмом).

4.12. При выполнении работ с специализированным материалом Подрядчик предоставляет документы технических и эксплуатационных свойств применимого материала (сертификаты).

4.13. В виду нахождения зоны проведения СМР (действующий жилой коттеджный поселок) Подрядчик обязан каждодневно обеспечивать порядок и безопасность на площадке, должны быть обеспечены временные ограждения, указывающие и предупреждающие знаки и плакаты.

5. Функциональные и качественные характеристики объекта производства работ

5.1. Устройство фундамента должно соответствовать конструктивным особенностям здания и соответствовать строительным нормам и правилам.

5.2. Применяемые материалы стен и перекрытий здания: деревянные(каркасно-щитовой)/металл (сэндвич-панели); другие варианты на рассмотрение Заказчика.

5.3. Окна ПВХ 2-х камерные стеклопакеты

5.4. Входные двери металлические, межкомнатные пвх/деревянные/мдф.

5.5. Санузел оборудованный душевой кабиной, туалетом и  двумя умывальниками. Врезка канализации осуществляется в существующий колодец. Врезка водопровода осуществляется в существующий колодец.

5.6. Отопление здания осуществляется электрическими конвекторами.

5.7. Кровля двускатная металлическая; другие варианты на рассмотрение Заказчика.

5.8. К данному техническому заданию прилагаются поэтажные схемы планировки помещений. Размеры указанные на схемах, являются условными и предполагают небольшие отклонения. Другие варианты планировки на рассмотрение Заказчика.

6. Порядок контроля и приёмки работ.

6.1. Ответственный за приёмку со стороны Заказчика – комиссия, созданная приказом Заказчика. Контроль за качеством работ по СМР производится  комиссией, созданной приказом Заказчика.

6.2. Под процесс производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком График производства работ, с обязательным определением временных рамок этапов производства работ.

6.3. Под процесс производства работ Подрядчик оформляет и предоставляет по первому требованию журнал производства работ. При определении факта нарушения процесса и технологий производства работ, технический надзор ИТР объекта наделен правами приостановки работ с соответствующей записью в журнале.

7. Перечень документов, оформляемых при приёмке работ

7.1. 	Отчётные документы:

- акт выполненных работ;

- перечень и стоимость работ и материалов;

- сертификаты на строительные материалы основного процесса

- справка о стоимости выполненных работ.

7.2. 	Исполнительная документация, предъявляемая при приёмке:

- акт на скрытые работы  ;

  - Срок представления отчётных документов, оформляемых при приёмке составляет 3 дня после окончания работ (закрытия ордера).

8. Предоставление информации

Потенциальный подрядчик должен предоставить свое предложение в форме следующей таблицы

Таблица 1. ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

| Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство работ (перечень) |  |
| материалы |  |
| Особые рекомендации и условия |  |
| ИТОГО: |  |

Срок окончания работ: _________________________

Потенциальный подрядчик должен в обязательном порядке провести обследование объекта СМР.

Цена выполняемых работ должна включать все расходы на выполнение комплекса СМР  в том числе расходы на страхование, транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Условные обозначения и сокращения

ТЗ – техническое задание;

СМР - строительно-монтажные работы

_______________________________________________________________

Составил:

Инженер                                                                                                                           Сергеев А.Н.

Согласовано:

Менеджер проекта                                                                                                      Королев А.А.

План здания.

Составил:

Инженер                                                                                                                          Сергеев А.Н.

Согласовано:

Менеджер проекта                                                                                                      Королев А.А.