Перечень работ

1. Демонтаж крыши кирпичного строения 4,95х4,98м включая межэтажное перекрытие.

2. Демонтаж настила пола террасы1,99х6,67м

3. Соединение дома "Успех-150 ЛК" с кирпичным строением:

- установка металлических оцинкованных отливов по фундаменту

- нижняя обвязка из бруса 150х150мм

Пол:

- демонтаж имеющегося каркаса (зона выноса под двухметровую пристройку)

- каркас из доски 38х145мм

- черновой пол закрытой части 2,29х6,94м - доска 20мм

- гидроветроизоляционная паропроницаемая мембрана в закрытой части 2,29х6,94м

- пароизиоляционная мембрана в закрытой части 2,29х6,94м

- настил  закрытой части 2,29х6,94м - доска пола 35мм

- настил террасы 2х7,27м - профиль № 44 40х115мм

- обработка биозащитой в 2 слоя нижней обвязки, лаг пола и чернового пола

Стены:

- каркас закрытой части 2,29х6,94м из доски 38х145мм

- каркас закрытой части 1,99х4,98 м из доски 38х97мм

- гидроветроизоляционная паропроницаемая мембрана

- пароизиоляционная мембрана в закрытой части 2,29х6,94м

- отделка - вагонка 12мм горизонтально с двух сторон

Стойки открытой части 2х7,27м из клееного бруса 135х140мм

Ограждение открытой части и верхняя обвязка - профиль №51 33х146мм

Перекрытие:

- подшивка - вагонка 12мм

- балки из доски 38х195, 38х145, 38х97мм

- гидроветроизоляционная паропроницаемая мембрана в закрытой части

- пароизиоляционная мембрана в закрытой части 2,29х6,94м

- настил - доска пола 35мм

Крыша:

- стропильная система, каркас мансарды из доски 38х145мм

- подкровельная изоляция

- формирование вентиляционного зазора - брусок 31х48мм

- обрешетка из доски 24х97мм

- кровля - профлист "Монтерей" зеленый

- каркас фронтонов из доски 38х97, 38х145мм

- отделка фронтонов - вагонка 12мм горизонтально

- установка отливов из оцинкованного металла по фронтонам

- подшивка карнизов - наличник 11,5х90мм

- гидроветроизоляционная паропроницаемая мембрана на мансарде части

- пароизиоляционная мембрана на мансарде

Столярные изделия:

- входные ступени - лестница ЛВ-1.3, перила правые

- лестница в пристройке - ЛВ-1.3, перила правые

- установка двух металлических дверных блоков застройщика

- обрамление дверных проемов и отделка откосов наличником 11,5х90мм

- межкомнатные дверные блоки  ДФ 1886х796 - 2шт.

- оконный блок ОД 2О 1160х520 - 1шт.

- оконный блок ОД 2О 1160х1120 - 1шт.

- под оконные блоки устанавливаются металлические оцинкованные отливы

- установка металлической решетки на окно 1160х520

- установка жалюзийной створки СЖ 540х520 в фронтон мансарды