Техническое задание на строительство дома

Двухэтажный жилой дом c мастерской на уровне земли.

Строительство должно осуществляться согласно подготовленной проектной и рабочей документации

I Этап. Возведения фундамента здания (до отметки высоты «ноль»).

Выполненные работы:

- Проектирование;

- Установлен септик;

- Выкопаны траншеи под ленточный фундамент шириной 1 метр, также траншеи для ввода воды и вывода канализации.

1. Ландшафт и участок

- Участок имеет небольшой склон в верхней части в сторону дороги, перепад высот с нижней точки дома к высшей приблизительно составляет 96 сантиметров;

- Важно! Ноль здания должен находиться на одном уровне с северо-западной стеной дома, пол здания составляет один уровень с подъездом к дому;

- К участку подходит грунтовая дорога;

- На участке есть электричество, вода, туалет, бытовка (чайник, пару стульев, стол). Без проживания в бытовке!!

- В х.Широкая щель есть крупный продовольственный магазин.

2. Инженерные системы

- На этом этапе в колодец и в район котельной должна быть заведена утеплённая ПНД-труба для подачи воды;

- На этом этапе должна быть выведена из плиты вдоль срединной стены дома выход канализации на кухне и в санузле, утеплённая канализационная труба заведена в септик.

3. Дополнения к проекту

- Металлическую арматуру на фундамент меняем на стеклопластиковую, исключая Г-образных деталей;

- Гидроизоляция стен фундамента снаружи и утепление пеноплексом

- Разнос нуля высот пола. В мастерской на уровне северо-западной стены, в жилой части на уровне входа в дом (плюс около 40 см);

- Для напольной плиты использовать гидротехнический бетон;

- Так как дом будет частично «утоплен» в землю, особенно со стороны юго-восточной стены, до уровня земли стены выполнить из гидротехнического бетона.

4. Закупка материалов

Оплата материалов выполняется заказчиком. Подбор подрядчиков на поставку бетона, материалов могут осуществляться совместно с бригадой.

5. Оплата работ

Исполнитель предварительно прикладывает смету стоимости различных работ.

Исполнитель ведёт Журнал работ с фото и видеофиксацией. Работы должны соответствовать рабочей документации.

Окончательный расчёт выполняется по выполнению всех обговоренных работ. На различных этапах могут осуществляться предварительные расчёты по согласованию.